ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΟΜΑΔΑ Α

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετεστο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που την συμπληρώνει σωστά.

Α.1 Στα οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία δεν ανήκει η

α. φωτοδίοδος.

β. δίοδος zener.

γ. δίοδος φωτοεκπομπής.

δ. δίοδος laser.

Μονάδες 4

Α.2 Δίνονται οι αριθμοί του οκταδικού συστήματος (1000)8 και (100)8 . Το πηλίκο  ισούται με :

α. (10)10

β. (16)10

γ. (2)10

δ. (8)10

Μονάδες 4

Α.3 Αν f1 η κατώτερη και f2 η ανώτερη πλευρική συχνότητα διέλευσης ενός ενισχυτή, τότε το εύρος ζώνης του ενισχυτή (BW) δίνεται από τη σχέση

α. ΒW = f1 + f2			β. BW =

γ. ΒW = f2 - f1				δ. BW =

Μονάδες 4

Α.4 Σε ένα ημιαγωγό πρόσμιξης τύπου p

α. φορείς πλειονότητας είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

β. δημιουργούνται θετικές οπές και τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε αρνητικά ιόντα.

γ. δημιουργούνται θετικές οπές και τα άτομα της πρόσμιξης μετατρέπονται σε θετικά ιόντα.

δ. το στοιχείο πρόσμιξης είναι πεντασθενές.

Μονάδες 4

Α.5 Δύο αντιστάσεις R1 και R2, για τις οποίες ισχύει R2=2R1, συνδέονται όπως στο σχήμα.

Α.6 Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, και με τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

α. Η συχνότητα συντονισμού f0 ενός κυκλώματος RLC σε σειρά εξαρτάται από την ωμική αντίσταση R.

Μονάδες 2

β. Τα ρεύματα του τρανζίστορ προκύπτουν κυρίως από τους φορείς που στέλνει ο εκπομπός.

Μονάδες 2

γ. Η περιοχή απογύμνωσης σε μια επαφή p-n διευρύνεται με την εφαρμογή τάσης ορθήςπόλωσης.

Μονάδες 2

δ. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ενός ημιαγωγού, ελαττώνεται η αγωγιμότητά του.

Μονάδες 2

ε. Αν η άεργη ισχύς ενός κυκλώματος RLC σε σειρά είναι αρνητική (Q<0), τότε ο συντελεστής ισχύος (συνφ) λέγεται χωρητικός ή προπορείας.

Μονάδες 2

Α.7

α. Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας (όχι στο μιλιμετρέ) το ημιτελές κύκλωμα του παραπάνω σχήματος, να τοποθετήσετε στις κενές θέσεις τέσσερις (4) διόδους και μία (1) αντίσταση, ώστε το κύκλωμα να πραγματοποιεί πλήρη ανόρθωση.

Μονάδες 5

β. Να σχεδιάσετε στο μιλιμετρέ χαρτί του τετραδίου σας τις κυματομορφές των τάσεων στα σημεία Α, Β και Κ, Λ.

Μονάδες 5

Β.2 Η απολαβή ενός ενισχυτή είναι 60dB τάσης, όταν το πλάτος της τάσης εξόδου είναι V0ε ξ .=10V. Αν η απολαβή ρεύματος του παραπάνω ενισχυτή είναι ΑΙ=5, να υπολογίσετε:

α. Το πλάτος της τάσης εισόδου V0ε ι σ .

Μονάδες 5

β. Την απολαβή ισχύος του ενισχυτή ΑP .

Μονάδες 5

Β.3 Εναλλασσόμενη τάση της μορφής v=80ημ200t (SI) εφαρμόζεται στα άκρα κυκλώματος που αποτελείται από ωμική αντίσταση R1=2Ω και πραγματικό πηνίο συνδεδεμένα σε σειρά. Το πηνίο παρουσιάζει ωμική αντίσταση RΠ=6Ω και επαγωγική αντίσταση ΧL=8Ω.

Να υπολογίσετε:

α. Τον συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου.

Μονάδες 4

β. Τη σύνθετη αντίσταση ZΠ του πηνίου.

Μονάδες 5

γ. Τη σύνθετη αντίσταση Ζ του κυκλώματος.

Μονάδες 5

δ. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος Ι0 που διαρρέει το κύκλωμα.

Μονάδες 5

ε. Τον συντελεστή ισχύος (συνφ) του κυκλώματος.

Μονάδες 5

στ. Την πραγματική, άεργη και φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος.

Μονάδες 6