ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

# ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

A1.1. Οι βαθμίδες ενός τροφοδοτικού συνδέονται με την εξής σειρά:

α) ανορθωτής – φίλτρο – μετασχηματιστής – σταθεροποιητής

β) μετασχηματιστής – ανορθωτής – φίλτρο – σταθεροποιητής

γ) φίλτρο – μετασχηματιστής – ανορθωτής – σταθεροποιητής

δ) μετασχηματιστής – φίλτρο – σταθεροποιητής – ανορθωτής.

(Μονάδες 5)

A1.2. Η αντίσταση εξόδου ενός ενισχυτή είναι ίση με

α) την αντίσταση εισόδου

β) το πηλίκο Ιε ξ / Vε ξ , όταν δεν εφαρμόζεται σήμα στην είσοδο

γ) το πηλίκο Vε ξ / Ιε ξ , όταν εφαρμόζεται σήμα στην είσοδο

δ) το πηλίκο Vε ξ / Ιε ξ , όταν δεν εφαρμόζεται σήμα στην είσοδο.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

Α2. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α2.1 και Α2.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.

A2.1. Κύκλωμα R-L-C σε σειρά τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης v = Voημωt.  Για να μεταβεί το κύκλωμα σε κατάσταση συντονισμού πρέπει να αντικαταστήσουμε τον πυκνωτή με άλλον μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Από αυτό συμπεραίνουμε ότι το αρχικό κύκλωμα είχε

α) χωρητική συμπεριφορά

β) επαγωγική συμπεριφορά

γ) ωμική συμπεριφορά

δ) μηδενική άεργο ισχύ.

(Μονάδες 5)

Α2.2. Σε μια μονάδα απεικόνισης επτά (7) στοιχείων (display) εμφανίζεται ο αριθμός δύο (2). Για να αλλάξει η ένδειξη και να εμφανιστεί ο αριθμός πέντε (5), πρέπει

α) να ανάψουν δύο LED και να σβήσουν τρεις

β) να ανάψουν δύο LED και να σβήσουν δύο

γ) να ανάψει μία LED και να σβήσουν δύο

δ) να ανάψουν δύο LED και να σβήσει μία.

(Μονάδες 5)

## Μονάδες 10

Α3. Έξι ωμικοί αντιστάτες συνδέονται όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν συνδέσουμε μία ιδανική πηγή συνεχούς τάσης στα σημεία (Α, Δ), το ρεύμα που παρέχει η πηγή έχει τιμή Ι1. Αν η ίδια πηγή συνδεθεί στα σημεία (Β, Ζ) και (Γ, Δ) διαδοχικά, τότε το ρεύμα που παρέχει η πηγή παίρνει τιμές Ι2 και Ι3 αντίστοιχα.

Η μικρότερη τιμή ρεύματος είναι η:

α) Ι1

β) Ι2

γ) Ι3

i. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

(Μονάδες 3)

ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 7)

### Μονάδες 10

Α4. α) Να προσδιορίσετε, χωρίς να αιτιολογήσετε, τον τύπο (pnp ή npn) του τρανζίστορ του διπλανού σχήματος.

(Μονάδες 2)

β) Να αντιστοιχίσετε τη βάση, το συλλέκτη και τον εκπομπό του τρανζίστορ στους ακροδέκτες Κ, Θ, Ζ.

(Μονάδες 2)

γ) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το κύκλωμα του σχήματος, συνδέοντας στα σημεία (Μ, Ν) και (Σ, Ρ) δύο πηγές συνεχούς τάσης με τη σωστή πολικότητα, ώστε το τρανζίστορ να βρεθεί σε κατάσταση αποκοπής.

(Μονάδες 6)

## Μονάδες 10

A5. Δίνεται η λογική συνάρτηση f = x + y ( z , όπου x, y, z μεταβλητές της άλγεβρας Boole.

α) Nα βρείτε τον πίνακα αλήθειας της συνάρτησης

(Μονάδες 5)

β) Να αποδείξετε ότι f (  = 0 και f + = 1.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

# ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Β1. Ένα τρανζίστορ npn λειτουργεί στην ενεργό περιοχή με σταθερή τάση VCE. Το ρεύμα του συλλέκτη έχει τιμή ΙC=5mΑ και το ρεύμα της βάσης ΙB=100μΑ .

α) Να υπολογίσετε το ρεύμα του εκπομπού ΙΕ.

(Μονάδες 4)

β) Αν ο συντελεστής ενίσχυσης ρεύματος του τρανζίστορ είναι β=200 και το ρεύμα της βάσης αυξηθεί στην τιμή Ι′B=300μΑ , ποια θα είναι η νέα τιμή Ι′C του ρεύματος του συλλέκτη;

(Μονάδες 6)

Μονάδες 10

Β2. Ένας ενισχυτής παρουσιάζει μέγιστη απολαβή ισχύος APmax=100.

α) Να υπολογίσετε τη μέγιστη απολαβή ισχύος του ενισχυτή σε dB (dBPmax).

(Μονάδες 3)

β) Εάν για κάποια συχνότητα, εκτός εύρους ζώνης, η απολαβή ισχύος έχει τιμή APmax / 2, να δείξετε ότι η απολαβή ισχύος για τη συχνότητα αυτή είναι 3 dB μικρότερη από τη μέγιστη απολαβή dBPmax.

Δίνεται: log2 = 0,3

(Μονάδες 7)

Μονάδες 10

Β3. Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος κάθε πηγή συνεχούς τάσης έχει ΗΕΔ Ε=15V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω. Οι τιμές των αντιστάσεων του κυκλώματος είναι R1=1Ω, R2=3Ω και R3=6Ω.

Αν ο μεταγωγός (μ) βρίσκεται στη θέση Κ, να υπολογίσετε:

α) την ολική ΗΕΔ της συστοιχίας Εολ και την ολική αντίσταση Rολ του κυκλώματος.

(Μονάδες 6)

β) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R1 και την τάση VAB.

(Μονάδες 8)

Στη συνέχεια μετακινούμε το μεταγωγό (μ) στη θέση Λ. Αν το πηνίο είναι ιδανικό με

L=  10–3H και η πηγή παρέχει εναλλασσόμενη τάση με εξίσωση v=V0ημ1000t (S.I.), να υπολογίσετε:

γ) την επαγωγική αντίσταση του πηνίου.

(μονάδες 4)

δ) τη σύνθετη αντίσταση του νέου κυκλώματος με το μεταγωγό (μ) στη θέση Λ.

(Mονάδες 6)

ε) την εξίσωση του ρεύματος i(t), αν η ενεργός ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα έχει τιμή 5 A .

Δίνεται: εφ =

(Mονάδες 6)

Μονάδες 30